## Slide 1: Chapter Seven Sistemas de Memória

## Slide 2: Memories: Review
SRAM:
  value is stored on a pair of inverting gates
  very fast but takes up more space than DRAM (4 to 6 transistors)
DRAM:
  value is stored as a charge on capacitor (must be refreshed)
  very small but slower than SRAM (factor of 5 to 10)
data
data
sel
Capacitor
Pass transistor
Word line
Bit line
Ver arquivo: revisão de conceitos de memória

## Slide 3: Exploiting Memory Hierarchy
Users want large and fast memories! SRAM access times are 2 - 25ns at cost of $100 to $250 per Mbyte. DRAM access times are 60-120ns at cost of $5 to $10 per Mbyte. Disk access times are 10 to 20 million ns at cost of $.10 to $.20 per Mbyte.
Try and give it to them anyway
  build a memory hierarchy
1997

## Slide 4: Memory Hierarchy
Custo
(ci $/bit)
maior
menor
CPU
Memória
Memória
Memória
Velocidade
rápida
lenta
Tamanho
(Si)
menor
maior
b1
b2
b3

## Slide 5: Hierarquia de memória (custo e velocidade)
Custo médio do sistema ($/bit) S1 C1 + S2 23 + …… + Sn Cn S1 + S2 + …… + Sn
Objetivos do sistema
  Custo médio  custo do nível mais barato (disco)
  Velocidade do sistema  velocidade do mais rápido (cache)
Hoje, assumindo disco 40 GB e memória de 256 MB
  Calcular o custo médio por bit

## Slide 6: Locality
A principle that makes having a memory hierarchy a good idea
If an item is referenced, temporal locality: it will tend to be referenced again soon
spatial locality: nearby items will tend to be referenced soon.
Why does code have locality?
Our initial focus: two levels (upper, lower)
  block: minimum unit of data
  hit:
    data requested is in the upper level (hit ratio - hit time)
  miss:
    data requested is not in the upper level (miss ratio - miss penalty)

## Slide 7: Princípio da localidade
espaço de endereçamento
tempo
freqüência de acesso em T
espaço de endereçamento
Temporal
Espacial

## Slide 8: Visão em dois níveis
Processador
Transferencia de dados (bloco)
Localidade temporal:
guardar os mais usados
Localidade espacial:
transf. em blocos em vez de palavras

## Slide 9: Cache
Referência à posição Xn

## Slide 10: Cache
Two issues:
  How do we know if a data item is in the cache?
  If it is, how do we find it?
Our first example:
  block size is one word of data
  "direct mapped” Políticas:
    mapeamento de endereços entre cache e memória
    escrita: como fazer a consistência de dados entre cache e memória
    substituição: qual bloco descartar da cache
For each item of data at the lower level,
there is exactly one location in the cache where it might be.
e.g., lots of items at the lower level share locations in the upper level

## Slide 11: Direct Mapped Cache
Mapping: address is modulo the number of blocks in the cache
cache:
8 posições
3 bits de endereço
memória:
32 posições
5 bits de endereço

## Slide 12: Preenchimento da cache a cada miss
Index V Tag Data
000
001
010
011
100
101
110
111
N
N
N
N
N
N
N
N
Index V Tag Data
000
001
010
011
100
101
110
111
N
N
N
N
N
N
Y
N
10
M(10110)
Index V Tag Data
000
001
010
011
100
101
110
111
N
N
Y
N
N
N
Y
N
10
M(10110)
11
M(11010)
Index V Tag Data
000
001
010
011
100
101
110
111
Y
N
Y
N
N
N
Y
N
10
M(10110)
11
M(11010)
10
M(10000)
Index V Tag Data
000
001
010
011
100
101
110
111
Y
N
Y
Y
N
N
Y
N
10
M(10110)
11
M(11010)
10
M(10000)
00
M(00011)

## Slide 13: Direct Mapped Cache
A
d
d
r
e
s
s
(
s
h
o
w
i
n
g
b
i
t
p
o
s
i
t
i
o
n
s
)
2
0
1
0
B
y
t
e
o
f
f
s
e
t
V
a
l
i
d
T
a
g
D
a
t
a
I
n
d
e
x
0
1
2
1
0
2
1
1
0
2
2
1
0
2
3
T
a
g
I
n
d
e
x
H
i
t
D
a
t
a
2
0
3
2
3
1
3
0
1
3
1
2
1
1
2
1
0
mapeamento direto
byte offset:
  só para acesso a byte
largura da cache:v+tag+dado
cache de 2n linhas:
índice de n bits
linha da cache: 1+(30-n)+32 v tag dado
tamanho da cache= 2n*(63-n)

## Slide 14: Via de dados com pipeline
Data memory = cache de dados
Instruction memory = cache de instruções
Arquitetura
  de Harvard
  ou Harvard modificada
Miss? semelhante ao stall
  dados: congela o pipeline
  instrução:
    quem já entrou prossegue
    inserir “bolhas” nos estágios seguintes
    esperar pelo hit
enquanto instrução não é lida, manter endereço original (PC-4)
IM
CPU
DM
Harvard
IM
CPU
DM
Harvard modificada
Memória

## Slide 15: The caches in the DECStation 3100
A
d
d
r
e
s
s
(
s
h
o
w
i
n
g
b
i
t
p
o
s
i
t
i
o
n
s
)
1
6
1
4
B
y
t
e
o
f
f
s
e
t
V
a
l
i
d
T
a
g
D
a
t
a
H
i
t
D
a
t
a
1
6
3
2
1
6
K
e
n
t
r
i
e
s
1
6
b
i
t
s
3
2
b
i
t
s
3
1
3
0
1
7
1
6
1
5
5
4
3
2
1
0

## Slide 16: Localidade espacial: aumentando o tamanho do bloco
A
d
d
r
e
s
s
(
s
h
o
w
i
n
g
b
i
t
p
o
s
i
t
i
o
n
s
)
1
6
1
2
B
y
t
e
o
f
f
s
e
t
V
T
a
g
D
a
t
a
H
i
t
D
a
t
a
1
6
3
2
4
K
e
n
t
r
i
e
s
1
6
b
i
t
s
1
2
8
b
i
t
s
M
u
x
3
2
3
2
3
2
2
3
2
B
l
o
c
k
o
f
f
s
e
t
I
n
d
e
x
T
a
g
3
1
1
6
1
5
4
3
2
1
0

## Slide 17: Hits vs. Misses (política de atualização ou escrita)
Read hits
  this is what we want!
Read misses
  stall the CPU, fetch block from memory, deliver to cache, restart
Write hits:
  can replace data in cache and memory (write-through)
  write the data only into the cache (write-back the cache later)
    também conhecida como copy-back
    dirty bit
Write misses:
  read the entire block into the cache, then write the word
Comparação
  desempenho: write-back
  confiabilidade: write-through
  proc. paralelo: write-through

## Slide 18: Largura da comunicação Mem - Cache – CPU
d
e
z
a
t
i
C
P
U
C
a
c
h
e
B
u
s
M
e
m
o
r
y
a
.
O
n
e
-
w
o
r
d
-
w
i
m
e
m
o
r
y
o
r
g
a
n
i
o
n
C
P
U
B
u
s
b
.
W
i
d
e
m
e
m
o
r
y
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
M
e
m
o
r
y
M
u
l
t
i
p
l
e
x
o
r
C
a
c
h
e
C
P
U
C
a
c
h
e
B
u
s
M
e
m
o
r
y
b
a
n
k
1
M
e
m
o
r
y
b
a
n
k
2
M
e
m
o
r
y
b
a
n
k
3
M
e
m
o
r
y
b
a
n
k
0
c
.
I
n
t
e
r
l
e
a
v
e
d
m
e
m
o
r
y
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
Supor:
  1 clock para enviar endereço
  15 clocks para ler DRAM
  1 clock para enviar uma palavra de volta
  linha da cache com 4 palavras

## Slide 19: Cálculo da miss penalty vs largura comunicação
Uma palavra de largura na memória:
  1 + 4*15 + 4*1 = 65 ciclos (miss penalty)
  Bytes / ciclo para um miss: 4 * 4 / 65 = 0,25 B/ck
Duas palavras de largura na memória:
  1 + 2*15 + 2*1 = 33 ciclos
  Bytes / ciclo para um miss: 4 * 4 / 33 = 0,48 B/ck
Quatro palavras de largura na memória:
  1 + 1*15 + 1*1 = 17 ciclos
  Bytes / ciclo para um miss: 4 * 4 / 17 = 0,94 B/ck
  Custo: multiplexador de 128 bits de largura e atraso
Tudo com uma palavra de largura mas 4 bancos de memória interleaved (intercalada)
  Tempo de leitura das memórias é paralelizado (ou superpostos)
    Mais comum:endereço bits mais significativos
  1 + 1*15 + 4*1 = 20 ciclos
  Bytes / ciclo para um miss: 4 * 4 / 20 = 0,8 B/ck
  funciona bem também em escrita (4 escritas simultâneas):
    indicado para caches com write through

## Slide 20: Cálculo aproximado da eficiência do sistema
objetivo:
  tempo de acesso médio = estágio mais rápido
supor dois níveis:
  tA1 = tempo de acesso a M1
  tA2 = tempo de acesso a M2 (M2+miss penalty)
  tA = tempo médiode acesso do sistema
  r = tA1 / tA2
  e = eficiência do sistema = tA1 / tA
tA = H * tA1 + (1-H) * tA2
tA / tA1 = H + (1-H) * r = 1/e
e = 1 / [ r + H * (1-r) ]
M1
M2
tA1
tA2
e
H

## Slide 21: Miss rate vs block size
Use split caches because there is more spatial locality in code:
1
K
B
8
K
B
1
6
K
B
6
4
K
B
2
5
6
K
B
2
5
6
4
0
%
3
5
%
3
0
%
2
5
%
2
0
%
1
5
%
1
0
%
5
%
0
%
M
i
s
s
r
a
t
e
6
4
1
6
4
B
l
o
c
k
s
i
z
e
(
b
y
t
e
s
)
pior
menos local. espacial
pior
fragmentação interna
menos blocos
miss penalty

## Slide 22: Performance
Simplified model: execution time = (execution cycles + stall cycles)  cycle time stall cycles = RD + WR stalls RD stall cycles = # of RDs  RD miss ratio  RD miss penalty WR stall cycles = # of WRs  WR miss ratio  WR miss penalty (mais complicado do que isto)
Two ways of improving performance:
  decreasing the miss ratio
  decreasing the miss penalty
What happens if we increase block size?

## Slide 23: Exemplo pag 565 - 566
gcc: instruction miss ratio = 2%; data cache miss rate = 4%
CPI = 2 (sem stalls de mem); miss penalty = 40 ciclos
Instructions misses cycles = I * 2% * 40 = 0.8 I
Sabendo que lw+sw= 36%
  data miss cycles = I * 36% * 4% * 40 = 0.58 I
N. de stalls de mem = 0.8 I + 0.58 I = 1.38 I
  CPI total = 2 + 1.38 = 3.38
Relação de velocidades com ou sem mem stalls = rel de CPIs
  3.38 / 2 = 1.69
Se melhorássemos a arquitetura (CPI) sem afetar a memória
  CPI = 1
  relação = 2.38 / 1 = 2.38
  efeito negativo da memória aumenta (Lei de Amdhal)
ver exemplo da pag 567: aumento do clock tem efeito semelhante

## Slide 24: Decreasing miss ratio with associativity
1
2
T
a
g
D
a
t
a
B
l
o
c
k
#
0
1
2
3
4
5
6
7
S
e
a
r
c
h
D
i
r
e
c
t
m
a
p
p
e
d
1
2
T
a
g
D
a
t
a
S
e
t
#
0
1
2
3
S
e
a
r
c
h
S
e
t
a
s
s
o
c
i
a
t
i
v
e
1
2
T
a
g
D
a
t
a
S
e
a
r
c
h
F
u
l
l
y
a
s
s
o
c
i
a
t
i
v
e

## Slide 25: Decreasing miss ratio with associativity
T
a
g
D
a
t
a
T
a
g
D
a
t
a
T
a
g
D
a
t
a
T
a
g
D
a
t
a
T
a
g
D
a
t
a
T
a
g
D
a
t
a
T
a
g
D
a
t
a
T
a
g
D
a
t
a
E
i
g
h
t
-
w
a
y
s
e
t
a
s
s
o
c
i
a
t
i
v
e
(
f
u
l
l
y
a
s
s
o
c
i
a
t
i
v
e
)
T
a
g
D
a
t
a
T
a
g
D
a
t
a
T
a
g
D
a
t
a
T
a
g
D
a
t
a
F
o
u
r
-
w
a
y
s
e
t
a
s
s
o
c
i
a
t
i
v
e
S
e
t
0
1
T
a
g
D
a
t
a
O
n
e
-
w
a
y
s
e
t
a
s
s
o
c
i
a
t
i
v
e
(
d
i
r
e
c
t
m
a
p
p
e
d
)
B
l
o
c
k
0
7
1
2
3
4
5
6
T
a
g
D
a
t
a
T
w
o
-
w
a
y
s
e
t
a
s
s
o
c
i
a
t
i
v
e
S
e
t
0
1
2
3
T
a
g
D
a
t
a

## Slide 26: An implementation
A
d
d
r
e
s
s
2
2
8
V
T
a
g
I
n
d
e
x
0
1
2
2
5
3
2
5
4
2
5
5
D
a
t
a
V
T
a
g
D
a
t
a
V
T
a
g
D
a
t
a
V
T
a
g
D
a
t
a
3
2
2
2
4
-
t
o
-
1
m
u
l
t
i
p
l
e
x
o
r
H
i
t
D
a
t
a
1
2
3
8
9
1
0
1
1
1
2
3
0
3
1
0

## Slide 27: Performance
0
%
3
%
6
%
9
%
1
2
%
1
5
%
E
i
g
h
t
-
w
a
y
F
o
u
r
-
w
a
y
T
w
o
-
w
a
y
O
n
e
-
w
a
y
1
K
B
2
K
B
4
K
B
8
K
B
M
i
s
s
r
a
t
e
A
s
s
o
c
i
a
t
i
v
i
t
y
1
6
K
B
3
2
K
B
6
4
K
B
1
2
8
K
B

## Slide 28: Política de substituição
Qual item descartar?
  FIFO
  LRU
  Aleatoriamente
ver seção 7.5

## Slide 29: Decreasing miss penalty with multilevel caches
Add a second level cache:
  often primary cache is on the same chip as the processor
  use SRAMs to add another cache above primary memory (DRAM)
  miss penalty goes down if data is in 2nd level cache
Example (pag 576):
  CPI of 1.0 on a 500MHz machine with a 5% miss rate, 200ns DRAM access
  Add 2nd level cache with 20ns access time and miss rate to 2%
  miss penalty (só L1) = 200ns/período = 100 ciclos
  CPI (só L1)= CPIbase + clocks perdidos = 1 + 5% * 100 = 6
  miss penalty (L2)= 20ns/período = 10 ciclos
  CPI (L1 e L2)= 1 + stalls L1 + stalls L2 = 1 + 5% * 10 + 2% * 100 = 3.5
  ganho do sistema em velocidade com L2 = 6.0 / 3.5 = 1.7
Using multilevel caches:
  try and optimize the hit time on the 1st level cache
  try and optimize the miss rate on the 2nd level cache