## Slide 1: Curso de C
Sistemas Numéricos

## Slide 2: Sistemas Numéricos
Entender como representar números
Aprender a converter entre representações
Compreender como o computador representa números na memória
Ler e escrever em outras bases
Objetivos:
>

## Slide 3: Sistemas Numéricos
Sistemas numéricos
Conversão entre sistemas numéricos
Representação de números
Escrita e leirura em outras bases
Roteiro:
>

## Slide 4: Sistemas numéricos
Dez símbolos:
  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Contagem:
  00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,
  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
  20, 21, ...
Sistema decimal de contagem:
Usar os dez símbolos um após o outro
Terminando os dígitos numa coluna, avançar o dígito à esquerda, e assim por diante ...
>

## Slide 5: Sistemas numéricos
Romano
  “I”, “II”, “III”, “IV”, “V”, “VI”, “VII”, “VIII”, “IX” e “X”
  Base 10
Dúzia, grosa
  Base 12
Segundos, minutos
  Base 60
Unário
  Base 1
Outros sistemas de contagem:
7  x x x x x x x
>

## Slide 6: Sistemas numéricos
Dois símbolos:
  0, 1
Contagem:
  000, 001,
  010, 011,
  100, 101,
  110, 111,
  ...
Sistema binário de contagem:
Ao esgotar os símbolos numa coluna, avançar o símbolo na coluna à esquerda
Usar os dois símbolos um após o outro
>

## Slide 7: Sistemas numéricos
Oito símbolos:
  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Contagem:
  00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
  20, 21, ...
Sistema octal de contagem:
Usar os oito símbolos um após o outro
Ao esgotar os símbolos em uma coluna, avançar o símbolo na coluna à esquerda
>

## Slide 8: Sistemas numéricos
Dezesseis símbolos:
  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
Contagem:
  00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F,
  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F,
  20, 21, ...
Sistema hexadecimal de contagem:
Ao esgotar os símbolos numa coluna, avançar o símbolo na coluna à esquerda
Usar os dezesseis símbolos um após o outro
>

## Slide 9: Sistemas numéricos
Representação não ambígua:
  Dígitos Base
Qual o valor de “101”?
  Decimal: 10110 = 1102 + 0101 + 1100 = 10110
  Binário: 1012 = 122 + 021 + 120 = 510
  Octal: 1018 = 182 + 081 + 180 = 6510
  Hexadec.: 10116 = 1162 + 0161 + 1160 = 25710
Representação de números:
>

## Slide 10: Sistemas numéricos
0 | 02 | 08 | 016
1 | 12 | 18 | 116
2 | 102 | 28 | 216
3 | 112 | 38 | 316
4 | 1002 | 48 | 416
5 | 1012 | 58 | 516
6 | 1102 | 68 | 616
7 | 1112 | 78 | 716
8 | 10002 | 108 | 816
9 | 10012 | 118 | 916
10 | 10102 | 128 | A16
11 | 10112 | 138 | B16
12 | 11002 | 148 | C16
13 | 11012 | 158 | D16
14 | 11102 | 168 | E16
15 | 11112 | 178 | F16
16 | 100002 | 208 | 1016
17 | 100012 | 218 | 1116
18 | 100102 | 228 | 1216
19 | 100112 | 238 | 1316
20 | 101002 | 248 | 1416
21 | 101012 | 258 | 1625
Comparação entre sistemas numéricos:
>

## Slide 11: Conversão de Base

## Slide 12: Conversão de Base
Algoritmo de multiplicações sucessivas:
  Entrada: Número N, base B:
  Dígitos: AnAn-1An-2...A2A1A0
  Algoritmo:
  Resultado  0.
  Para cada dígito Ai (de An até A0):
    Resultado  Resultado*B + Ai
Conversão para base decimal:
>

## Slide 13: Conversão de Base
Transformar 13058 (octal) para a base decimal:
Valor Dígito Próximo
0 0  8 + 1 = 1
1 1  8 + 3 = 11
2 11  8 + 0 = 88
3 88  8 + 5 = 709
4 709 FIM
Exemplo:
Portanto: 13058 = 70910
>

## Slide 14: Conversão de Base
Transformar 1E3116 (hexadecimal) para decimal:
Valor Dígito Próximo
0 0  16 + 1 = 1
1 1  16 + E (14) = 30 (16 + 14 = 30)
2 30  16 + 3 = 483
3 483  16 + 1 = 7729
4 7729 FIM
Exemplo:
Portanto: 1E3116 = 772910
>

## Slide 15: Conversão de Base
Transformar 001010112 (binário) para decimal:
Valor Dígito Próximo
0 0  2 + 1 = 1
1 1  2 + 0 = 2
2 2  2 + 1 = 5
3 5  2 + 0 = 10
4 10  2 + 1 = 21
5 21  2 + 1 = 43
6 43 FIM
Exemplo:
Portanto: 001010112 = 4310
>

## Slide 16: Conversão de Base
Algoritmo de divisões sucessivas:
  Entrada: Número n, base b
  Dígitos: amam-1am-2...a2a1a0
  Algoritmo:
  Enquanto n ≠ 0:
    n  n  b (resto r)
    ai  r (de a0 até am).
Conversão de decimal para outra base:
>

## Slide 17: Conversão de Base
Transformar 2034 para a base octal:
Valor Resto
0 2034  8 = 254 + 2
1 254  8 = 31 + 6
2 31  8 = 3 + 7
3 3  8 = 0 + 3
Exemplo:
Portanto: 203410 = 37628
>

## Slide 18: Conversão de Base
Transformar 1253 para a base hexadecimal:
Valor Resto
0 1253  16 = 78 + 5
1 78  16 = 4 + 14 (E)
2 4  16 = 0 + 4
Exemplo:
Portanto: 125310 = 4E516
>

## Slide 19: Conversão de Base
Transformar 35 para a base binária:
Valor Resto
0 35  2 = 17 + 1
1 17  2 = 8 + 1
2 8  2 = 4 + 0
2 4  2 = 2 + 0
2 2  2 = 1 + 0
2 1  2 = 0 + 1
Exemplo:
Portanto: 3510 = 1000112
>

## Slide 20: Conversão de Base
Mais fácil:
Converter da base original para base decimal (multiplicações sucessivas)
Converter da base decimal para outra base (divisões sucessivas).
Binário, Octal e Hexadecimal: usar casos especiais!
Conversão entre quaisquer bases:
>

## Slide 21: Conversão de Base
Casos especiais:
Converter 001101102 para hexadecimal:
Converter 001101102 para octal:
Grupos de 4 bits
Grupos de 3 bits
>

## Slide 22: Números em C

## Slide 23: Números em C
Decimais: 10, 132, 32179, ...
  Começam com 1, 2, 3, ..., 9
Octais: 012, 0204, 076663, ...
  Começam com 0
Hexadecimais: 0xA, 0xa, 0x84, 0x7B3, ...
  Começam com 0x
Números em C:
>

## Slide 24: Números em C
int i;
i = 10;
printf(“i(dec)=%d”,i);
i = 010;
printf(“i(dec)=%d”,i);
i = 0x10;
printf(“i(dec)=%d”,i);
No código:
>
10
8
16
Codigo01\Codigo01.vcproj

## Slide 25: Números em C
Na base 10 (decinal): %d ou %i
Na base 8 (octal): %o
Na base 16 (hexadecimal): %x ou %X
int i=22; int j=-1;
printf(“i(dec)=%d, i(oct)=%o, i(hex)=%x”,i,i,i);
printf(“j(dec)=%d, j(oct)=%o, j(hex)=%x, j(HEX)=%X”,j,j,j,j);
i(dec)=22, i(oct)=26, i(hex)=16
j(dec)=-1, j(oct)=37777777777, j(hex)=ffffffff, j(HEX)=FFFFFFFF
Escrita com printf:
>
Converte automaticamente para a representação pedida
Imprime01\Imprime01.vcproj

## Slide 26: Números em C
Na base 16 (hexadecimal): %x ou %X
int i;
scanf(“%x”);
printf(“i(dec)=%d”,i);
Na base 10 (decinal): %d ou %i
int i;
scanf(“%d”);
printf(“i(dec)=%d”,i);
Leitura com scanf:
>
22
22
Na base 8 (octal): %o
int i;
scanf(“%o”);
printf(“i(dec)=%d”,i);
25
21
89
erro
2a
42
Saida01\Saida01.vcproj

## Slide 27: Representação de Números

## Slide 28: Representação de Números
Bit: unidade básica de informação
  Valores: 0 ou 1
Nibble: 4 bits
  Valores: 0000, 0001, 00010, ..., 1111
Byte: 8 bits
  Valores: 0000 0000, ..., 1111 1111
Palavra: 2, 4 ou 8 bytes
Bits, Nibbles, Bytes e Palavras:
>

## Slide 29: Representação de Números
Um byte:
Uma palavra:
Representação Binária:
Dígitos binários
>

## Slide 30: Representação de Números
Tipos Binários:
Tipo | Quantidade de memória
char signed char unsigned char | 1 byte (8 bits)
(signed) short int unsigned short int | 2 bytes (16 bits)
(signed) int unsigned int | 4 bytes (32 bits)
(signed) long int unsigned long int | 4 bytes (32 bits)
(signed) long long int unsigned long long int | 8 bytes (64 bits)
>

## Slide 31: Representação de Números
Cada bit representa um dígito:
Número unsigned (sem sinal):
Valor: b7·27 + b6·26 + b5·25 + b4·24 + b3·23 + b2·22 + b1·21 + b0·20
Palavra com n bits:
  Valor mínimo: 0 (todos os bits são 0)
  Valor máximo: 2n-1 (todos são 1)
>

## Slide 32: Representação de Números
Primeiro bit: deslocamento negativo
Outros bits: dígitos
Número signed (com sinal):
Valor: – 28-1·s + b6·26 + b5·25 + b4·24 + b3·23 + b2·22 + b1·21 + b0·20
Palavra com n bits:
  Valor mínimo (s é -1, resto é 0): -- 2n-1
  Valor máximo (s é 0, resto é 1): 2n-1 – 1
>

## Slide 33: Representação de Números
Exemplo:
Representar (8 bits): 66
Em binário: 10000102
unsigned int:
signed int:
A representação é igual para signed e unsigned
>

## Slide 34: Representação de Números
Exemplo:
Representar (8 bits): 175
Em binário: 101011112
unsigned int:
signed int:
Representação errada!
>
-128 +32+8+4+2+1= -81
valor correto

## Slide 35: Representação de Números
Exemplo:
Representar: -90
Em binário: 38 = 1001102
unsigned int: impossível
-90 = – 27 + 38
signed int:
>

## Slide 36: Sistemas Numéricos
Sinais
LongShort